## Slide 1: UDP 文件传输
计算机学院
李赞
厚德B807

## Slide 2
SMTP
FTP
HTTP
TELNET
TFTP
RPC
TCP
UDP
ICMP
IP
ARP
IGMP
LAN
MAN
WAN
应用层
传输层
网际层
网络接口层

## Slide 3: UDP文件传输
界面与运行演示
发送端线程
接收端线程
通信包格式设计
数据的较验

## Slide 4: 界面与运行演示
发送端
接收端

## Slide 5: UDP文件传输线程关系
数据发送端
用户输入/文件
数据/显示/文件
程序界面
网络
Socket
SendTo
ReceiveFrom
数据接收端
工作线程
数据
序列化
字节序列
数据
序列化
字节序列

## Slide 6: UDP文件传输线程关系

## Slide 7
接收端线程
Socket
发送端线程
Socket
close
bind
sendto
UDP通信流程
receivefrom
close

## Slide 8: IP分片
什么是IP分片
  IP分片是网络上传输IP报文的一种技术手段。IP协议在传输数据包时，将数据报文分为若干分片进行传输，并在目标系统中进行重组。这一过程称为分片（ fragmentation）

## Slide 9: IP分片
为什么需要IP分片
  通常要传输的IP报文的大小超过最大传输单位MTU(Maximum Transmission Unit)时就会产生IP分片情况。IP分片通常发生在网络环境中。比如说，在以太网（Ethernet）环境中可传输最大IP报文大小（MTU）为1500字节。而传输的报文大小要比1500字节大，这个时候就需要利用到分片技术，经分片后才能传输此报文

## Slide 10: IP分片
最大传输单元-MTU
  Maximum Transmision Unit.是指一种通信协议的某一层上面所能通过的最大数据报的大小，以字节为单位。
  最大传输单元这个参数通常与通信接口有关（网络接口卡、串口等）

## Slide 11: MTU(最大传输单元)
这个1500字节就是网络层IP数据报的长度限制
IP数据报的首部为20字节,所以IP数据报的数据区长度最大为1480字节.
这个1480字节就是用来放TCP传来的TCP报文段或UDP传来的UDP数据报的.

## Slide 12: MTU(最大传输单元)
又因为UDP数据报的首部8字节,所以UDP数据报的数据区最大长度为1472字节.
这个1472字节就是我们可以使用的字节数。
当我们发送的UDP数据大于1472的时候会怎样呢？
这也就是说IP数据报大于1500字节,大于MTU.这个时候发送方IP层就需要分片(fragmentation).

## Slide 13
1.在链路层，由以太网的物理特性决定了数据帧的长度为（46＋18）－（1500＋18），其中的18是数据帧的头和尾，也就是说数据帧的内容最大为1500（不包括帧头和帧尾），即MTU（Maximum Transmission Unit）为1500； 2.在网络层，因为IP包的首部要占用20字节，所以这的MTU为1500－20＝1480； 3.在传输层，对于UDP包的首部要占用8字节，所以这的MTU为1480－8＝1472； 所以，在应用层，你的Data最大长度为1472。 （当我们的UDP包中的数据多于MTU(1472)时，发送方的IP层需要分片fragmentation进行传输，而在接收方IP层则需要进行数据报重组，由于UDP是不可靠的传输协议，如果分片丢失导致重组失败，将导致UDP数据包被丢弃）。 从上面的分析来看，在普通的局域网环境下，UDP的数据最大为1472字节最好（避免分片重组）。

## Slide 14: MTU(最大传输单元)
ATM使用短的、固定长度信元来实现高速交换

## Slide 15
Socket的UDP通信接口
文件数据
块数据
UDP文件传输协议设计
块数据
请求发送数据包
UDP头
文件名
文件长度
序列化
块数据
块数据
UDP头
数据传送数据包
UDP头
长1024
长1000
长1024
长1000
长523
长1024
数据传送数据包
数据准备
数据发送

## Slide 16
6
5
4
3
2
1
7
8
9
10
11
12
13
n
0
101
UDP文件传输协议设计
总块数
文件名长度
文件名字节序列
6
5
4
3
2
1
7
8
9
10
11
12
13
n
0
102
块编号
本包长度
数据包字节序列
6
5
4
3
2
1
7
0
201
块编号
请求发送
数据传送
接收回复

## Slide 17
文件接收端线程
发送端线程
结束
结束
UDP的文件传输
101
10
字节串长
文件名字节串
201
10
102
0
块长
文件数据字节
102
1
字节串长
文件数据字节
201
0
201
1

## Slide 18
文件接收端线程
Socket
发送端线程
Socket
101请求包
关闭文件
结束
发送准备
201数据包
201回复包
数据传输
关闭文件
结束
读文件到缓冲区
数据写入文件
文件名与长度
打开文件
创建文件
解析文件名
UDP文件传输流程
201回复包

## Slide 19
结束
读取下个文件块
重发次递增
发送数据缓冲区
发送文件线程
false
true
iRpyPkgNum==(iReadFilePkgNum)
WaitHandle.WaitAny(meAry,1000)
1
超时
0
结束事件
收到UDP

## Slide 20
结束
当前数据包写入文件
发送回复包数据缓冲区
false
true
iRecvPkgNum == (iWritePkgNum + 1)
WaitHandle.WaitAny(meAry,1000)
1
超时
0
结束事件
收到UDP数据包
接收文件线程

## Slide 21: 发送端线程
循环向目标机器发送UDP数据包。
接收用户选择的文件
发送文件工作线程
窗体界面线程
循环向目标机器发送
UDP数据包

## Slide 22: 发送协议包内容
文件块数计算
格式头（101）封装
块数封装
文件名
文件名封装

## Slide 23: UDP程序功能结构
界面与运行演示
发送端线程
接收端线程
通信包格式设计
数据的较验

## Slide 24: 程序实现
数据包的封装
发送端工作线程结构
接收端工作线程结构
重发机制
UDP数据接收回调函数
程序示例

## Slide 25
2
1
消息循环
工作线程
窗体线程
超时
0
结束
同步事件组状态（WaitHandle.WaitAny）
下次循环
开始
检测线程是否结束
SendMessage
更新文本信息
更新进度信息
SendMessage
结束
发送文件工作线程结构
更新界面
用户操作
结束事件
收到UDP
开始发送
超时处理
设置结束
发送数据
发请求包
UDP回调函数
mePkgCome.Set
触发事件
OS管理线程

## Slide 26
1
工作线程
0
结束
同步事件组状态（WaitHandle.WaitAny）
下次循环
开始
检测线程是否结束
SendMessage
更新文本信息
更新进度信息
SendMessage
接收文件工作线程线结构
结束事件
收到UDP
设置结束
写入文件、UDP回复
UDP回调函数
mePkgCome.Set
触发事件
OS管理线程
消息循环
窗体线程
结束
更新界面
用户操作

## Slide 27: UDP接收回调函数-发送端
public static void UdpReceiveCallBack(IAsyncResult ar)
{
try
{
EndPoint tmpRemoteEp = (EndPoint)remoteIPEp;
iUdpRecvPkgLen = skUdpRecv.EndReceiveFrom(ar, ref tmpRemoteEp);
mePkgCome.Set();
skUdpRecv.BeginReceiveFrom(udpRecvDataBuf, 0, 1024,
SocketFlags.None, ref remoteEp, UdpReceiveCallBack, new object());
}
catch (SocketException se)
{
MessageBox.Show(se.Message);
}
}

## Slide 28: UDP接收回调函数-接收端
public static void UdpReceiveCallBack(IAsyncResult ar)
{
try
{
EndPoint tmpRemoteEp = (EndPoint)remoteIPEp;
iUdpRecvPkgLen = skUdpRecv.EndReceiveFrom(ar, ref tmpRemoteEp);
//获取远端IP地址，并设置端口值，准备回复
remoteIPEp = (IPEndPoint)tmpRemoteEp;
remoteIPEp.Port=UDPSEND_PORT;
mePkgCome.Set();
skUdpRecv.BeginReceiveFrom(udpRecvDataBuf, 0, 1024,
SocketFlags.None, ref remoteEp, UdpReceiveCallBack, new object());
}
catch (SocketException se)
{
MessageBox.Show(se.Message);
}
}

## Slide 29: 程序实现
数据包的封装
工作线程结构
UDP数据接收回调函数
程序示例

## Slide 30: 网络通讯小结
端口
序列化
协议
线程控制